## Slide 1
Algoritmi Genetici
pentru Optimizare Structurală
Îmbunătățiri implementate
Zisu Cătălin · Niculae George · Ioniță Vlad
Spring School 2026 · Siemens

## Slide 2
Ce am îmbunătățit
Prezentare generală a modificărilor
Funcție de Fitness Normalizată
Înlocuirea formulei nenormalizate cu una în [0,1] — selecție mai echitabilă
Selecție și Încrucișare Îmbunătățite
Turneu (k=3) + încrucișare în două puncte + elitism
Optimizări Memorie și Timp
De peste 3× mai rapid — cache FEA, O(1) noduri, deep copy fix
Interfață Grafică
Configurare parametri + vizualizare rezultate în browser

## Slide 3
Funcție de Fitness Normalizată
De ce am schimbat formula
Formula veche
F = R² × (maxS − maxSS)
✕ Valorile fitness ajung la 10¹² — complet nenormalizat
✕ R² crește exploziv chiar și la diferențe mici
✕ Selecția prin ruletă era dominată de un singur individ
✕ Diversitatea populației dispărea rapid
✕ Imposibil de comparat între dimensiuni de grid diferite
Formula nouă
F = (R/total)^1.5 × (maxS − maxSS) / maxS
✓ Valori în intervalul [0, 1] — complet normalizat
✓ α=1.5 recompensează eliminarea fără explozie numerică
✓ Gradient lin → selecție echitabilă pentru toți indivizii
✓ Diversitatea populației se menține pe toate epocile
✓ Comparabil indiferent de dimensiunea grid-ului

## Slide 4
Evoluție Comparativă
Formula veche vs formula nouă — date reale din rulări
Formula veche (×10¹¹)
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cel mai bun | 4.3093 | 5.7527 | 7.1567 | 9.3836 | 12.8904
Medie | 4.2642 | 4.6375 | 5.3536 | 6.3949 | 7.4935
Cel mai slab | 4.1357 | 4.1496 | 4.4633 | 4.537 | 5.1472
Formula nouă [0 – 1]
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cel mai bun | 0.089168 | 0.12211 | 0.13147 | 0.18078 | 0.20142
Medie | 0.088379 | 0.094495 | 0.10459 | 0.11508 | 0.12553
Cel mai slab | 0.086396 | 0.086401 | 0.087375 | 0.08791 | 0.089227

## Slide 5
Selecție și Încrucișare Îmbunătățite
Motivație și justificare
Selecție prin Ruletă (vechi)
Cum funcționează:
Fiecare individ primește o "felie" din roată proporțională cu fitness-ul său
Problema în cazul nostru:
Valorile FEA diferă cu ordine de mărime (10¹¹ vs 10¹²)
Un singur individ captura >50% din roată
Întreaga populație devenea clone ale aceluiași individ
Algoritmul converge prematur și nu mai explorează
Selecție prin Turneu k=3 (nou)
Cum funcționează:
Se aleg 3 indivizi aleator — cel mai bun câștigă și intră în generația nouă
De ce e mai bun:
Nu depinde de valorile absolute ale fitness-ului, ci de ordinea relativă
Rezistent la dominanța unui singur individ cu fitness extrem
Diversitatea populației se menține mult mai bine
Elitism: cel mai bun individ trece direct — nu pierdem soluții bune (FEA costisitor!)

## Slide 6
Încrucișare în Două Puncte
De ce am trecut de la un punct la două
Încrucișare un singur punct (vechi)
[ A A A A | B B B B B B ]
✕ Un singur punct de tăietură ales aleator
✕ Copilul moștenește o regiune din fiecare părinte
✕ Limitare: capătul stâng vine mereu de la Părinte A și capătul drept de la Părinte B
✕ Imposibil să combini trăsăturile de la ambele capete ale aceluiași părinte
✕ Sub-optim pentru cromozomi care reprezintă structuri 3D spațiale
Încrucișare două puncte (nou)
[ A A | B B B B | A A ]
✓ Două puncte p1 < p2 — segmentul dintre ele e schimbat
✓ Copilul poate moșteni trăsăturile de la ambele capete ale unui singur părinte
✓ Mult mai potrivit pentru podul nostru: capetele (stâlpii de susținere) pot fi păstrate
✓ Studiile pe optimizare structurală arată rezultate mai bune față de un singur punct
Sursă: Goldberg, D.E. — Genetic Algorithms (1989), Cap. 6

## Slide 7
Optimizări de Memorie și Timp de Execuție
Rezultat: algoritmul rulează de peste 3× mai rapid
Timp de rulare redus cu peste 3× față de implementarea inițială — prin combinarea celor 4 optimizări de mai jos
Remediere Deep Copy
operator= folosea shared_ptr — ambii indivizi împărțeau același mesh. Acum fiecare individ are propriul Building independent (CreateBuildingFromDetails).
Cache Fitness cu Dirty Flag
SimulateAndGetMaximStress() rula simularea FEA completă la fiecare apel. Acum rezultatul e salvat — se re-rulează doar când genele s-au schimbat.
Lookup O(1) Noduri
NodeAlreadyExistsInMesh() făcea O(n) scanare liniară per nod. Înlocuit cu unordered_map indexat prin cheie XYZ cu precizie de 10⁻⁶.
vector<bool> → vector<uint8_t>
std::vector<bool> împachetează biți cu acces lent prin proxy objects. uint8_t oferă acces direct la element în toate fișierele proiectului.

## Slide 8
Interfață Grafică de Configurare și Vizualizare
Aplicație web — un singur fișier HTML, fără dependențe externe
Panou de Configurare
Câmpuri pentru toți parametrii:
Epoci · Populație · Prob. încrucișare Prob. mutație · Grid Ox/Oy/Oz · Mărime element Stres maxim · Modul Young
Export Config
Generează algorithm_settings.txt în formatul exact citit de proiectul C++
Validare automată
Câmpuri goale sau non-numerice sunt marcate cu roșu înainte de export
Vizualizare Rezultate
Încărcare CSV prin drag & drop
Detectare automată: fitness_stats.csv sau profiling_stats.csv
Grafic evoluție fitness
3 linii: Cel mai bun / Medie / Cel mai slab Bandă colorată între Best și Worst
Grafic profiling timpi
Bare stivuite per epocă:
FitnessTime · SelectionTime · CrossoverTime · MutationTime
Timp total afișat deasupra fiecărei bare

## Slide 9
Bibliografie și Justificări
Surse care au fundamentat alegerile de implementare
[1] Eiben, A.E. & Smith, J.E. — Introduction to Evolutionary Computing, 2nd ed. Springer, 2015
Selecție prin turneu — Secțiunea 5.2 demonstrează că gestionează scala fitness-ului mai bine decât roulette wheel. Direct aplicabil valorilor FEA care diferă cu ordine de mărime.
[2] Goldberg, D.E. — Genetic Algorithms in Search, Optimization & Machine Learning. Addison-Wesley, 1989
Încrucișare în două puncte — Capitolul 6: operatorii multi-punct păstrează blocuri de construcție în cromozomi structurați, potrivit reprezentării noastre 3D pod.
[3] De Jong, K.A. — Evolutionary Computation: A Unified Approach. MIT Press, 2006
Elitism — Capitolul 7: strategiile elitiste previn pierderea celor mai bune soluții când evaluarea fitness este scumpă, ca simularea noastră FEA cu Chrono.
[4] medium.datadriveninvestor.com/genetic-algorithms-selection & medium.com/geekculture/crossover-operators-in-ga
Studiu practic al implementărilor — confirmă că alegerile teoretice se aliniază cu practica din industrie pentru probleme de optimizare structurală.

## Slide 10
Mulțumim!
Zisu Cătălin · Niculae George · Ioniță Vlad
Spring School 2026 · Siemens